大庆油田总医院空气消毒机（移动式）采购项目技术参数及配置需求

一、项目概况

1、采购内容

设备名称：空气消毒机（移动式）

数    量：10台

设备用途：主要用于对室内的空气进行消毒与净化处理。

- 预算金额：7万元，0.7万元/台

二、供应商的资格要求：

除符合《中华人民共和国政府采购法》中有关供应商申请取得政府采购资格的相关条件外，还应符合下述资格条件：

1、提供参与本项目竞争供应商有效的营业执照或事业单位法人证书。

2、提供有效的开户许可证。

3、提供本项目需求中所投产品的医疗器械注册证或第一、二类医疗器械备案凭证等证明材料复印件并加盖生产厂家或区域代理商公章。

4、需提供参与投标供应商的有效的医疗器械经营许可证或第二类医疗器械经营备案凭证等证明材料复印件并加盖公章。

5、潜在供应商应授权合法的人员参加投标，其中法定代表人直接参加投标的，须出具法定代表人身份证，并与营业执照上信息一致。法定代表人授权代表参加投标的，须出具法定代表人授权书及授权代表身份证。

6、如果供应商之间存在下列互为关联关系的情形之一的，不得同时参加本项目投标：与采购人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标；单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位；集团公司中母公司与子公司不得同时参加投标；法定代表人为同一人的两个及两个以上法人单位，不得同时参加本项目投标（以报名先后顺序为准）。

7、不接受合作伙伴形式或联合体参与投标。

三、技术参数：

多功能空气消毒机（移动式）技术参数要求：

1、消毒因子：253.7nm紫外线

★2、适用空间体积≤100m3

3、设备采用LED屏幕显示设备状态

5、额定输入功率≤250W

6、工作电源环境：220V±22V  50Hz±1Hz

7、循环风量≥850m3/h

8、紫外线辐射强度≥1.4x10^4（㎼/cm2）

★9、臭氧泄漏量≤0.01mg/m3

10、紫外线泄露量≤1㎼/cm2

11、外壳安全性：外壳漏电电流≤0.001mA

★12、设备对白色葡萄球菌（8032）进行120Min消毒作业后的杀灭率≥99.90%

★13、设备对白色葡萄球菌（8032）进行120Min消毒作业后的菌数≤200（cfu/m3）

★14、设备对>100m3空间作业120Min后，该空间中自然菌的平均消亡率≥90%

15、设备对毒株A/PR8/34进行60min消毒作业后去除率≥99.9%

16、支持NB协议连接，具备主动发射网络和连接网络功能

17、适用空间的消毒时间：≥2h

18、程控数量：≥4组

19、安装方式：落地式

四、配置需求:

| 序号 | 配件名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 负离子发生器 | 1 | 个 |  |
| 2 | 保险管 | 4 | 个 |  |
| 3 | 遥控器 | 1 | 个 |  |
| 4 | 电机 | 1 | 个 |  |
| 5 | 电子镇流器 | 6 | 个 |  |
| 6 | 紫外线灯管 | 6 | 支 |  |
| 7 | 三合一控制板 | 1 | 个 |  |
| 8 | 侧进风口海绵 | 2 | 个 |  |
| 9 | 上出风口海绵 | 1 | 个 |  |
| 10 | 后出风口海绵 | 1 | 个 |  |
| 11 | 下进风口海绵 | 1 | 个 |  |
| 12 | 上出风口过滤网 | 1 | 个 |  |

五、其它

1、提供完整技术资料，提供完整的操作手册及维护保养规程。

2、安装在医院指定地点，供方负责装卸、搬运和安装费用，达到验收标准。

3、维修响应速度：2小时内响应，接到故障电话后24小时内到达现场，如24小时未到达现场，每逾期1天按履约保证金额度的6%支付违约金。

4、保修期、保修期内的开机率：保修期12个月，保证开机率95％（按一年365天计算），开机率每下降1%，保修期延长1个月。

5、提供设备易损件及耗材的明细及价格。

6、提供现场培训。

注：加注“★”项为重要条款，若其中 1 条不满足将导致废标；其余非★项如有 3 条或 3 条以上不符则亦将视为废标。